## Slide 1
TDJS-Vision
工业视觉应用框架
让图像采集、视觉算法、现场通信与生产追溯在一个平台内协同运行
面向测量、缺陷检测、定位、识别、AI 与 3D 视觉应用
客户介绍
当前软件框架能力概览

## Slide 2
现场挑战
工业视觉项目的难点，往往不在单一算法
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
02 / 23
真正影响交付周期和长期维护的，是设备、算法、流程和数据之间的协同。
01
设备异构
相机、光源、PLC、I/O 与协议各不相同
02
算法分散
传统视觉、AI、测量工具缺少统一工作流
03
交付难复用
项目逻辑散落在代码中，换线与维护成本高

## Slide 3
平台价值
统一平台，把视觉项目变成可配置、可复用的工程资产
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
03 / 23
采集 → 算法 → 判断 → 控制 → 追溯
01
更快搭建
拖拽节点与参数化配置，缩短方案实现路径
02
更易复用
流程、组合模块和方案文件沉淀项目经验
03
更便于维护
设备、日志、结果和运行状态集中管理
04
更容易扩展
接口化设备与节点体系承接新算法、新协议
平台价值不止是“能检测”，更在于让方案持续演进。

## Slide 4
软件总览
一个工作台，完成方案、设备、运行与结果管理
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
04 / 23
统一工作台
方案 · 设备 · 流程 · 图像 · 结果 · 日志
方案文件 · 流程管理 · 相机/PLC/Modbus/TCP · 单次/循环运行 · 图像与结果视图

## Slide 5
核心架构
“方案—流程—节点”让复杂项目拥有清晰边界
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
05 / 23
方案 Solution
项目级配置：设备、流程、共享变量、检测项与统计
流程 Process
检测与控制链路：分组、优先级、触发、并行和运行统计
节点 Node
可插拔动作：采图、预处理、检测、测量、通信、逻辑与输出
边界清晰，意味着算法、设备和业务逻辑可以独立替换与复用。

## Slide 6
运行闭环
从采图到追溯，完整闭环在同一条流程中完成
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
06 / 23
1
图像采集
→
2
图像预处理
→
3
检测与测量
→
4
逻辑判断
→
5
设备通信
→
6
结果显示
→
7
保存与追溯
节点订阅传递图像与结果，流程调度负责顺序、分支、触发和停止。

## Slide 7
2D 工业相机
统一相机接口，兼顾厂商差异与现场触发方式
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
07 / 23
4 类
代码中覆盖的厂商识别逻辑
海康 · Basler · 华睿 · 大华
采集与触发
连续取流
适合持续观察、调试和在线处理
软触发
由软件或流程节点发出一次采集命令
线路硬触发
与传感器、PLC 或设备节拍同步
曝光、增益、触发源、触发沿、延时和超时等参数可随方案保存。
具体兼容型号以 SDK 版本和现场联调结果为准。

## Slide 8
3D 视觉
深度图与点云，让检测从二维外观走向三维形貌
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
08 / 23
当前 3D 实现以海康线激光轮廓相机为主
Origin
原始数据
Range
深度/距离
Intensity
强度图
Point Cloud
三维点云
典型应用方向
高度差与台阶
轮廓与缺口
平面度与翘曲
体积与形貌异常
精度取决于相机、光学、标定、安装和现场条件。

## Slide 9
设备管理
相机、光源和控制器统一纳入方案生命周期
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
09 / 23
2D/3D 相机
枚举、连接、取流、触发与参数保存
光源
多品牌控制实现，随流程开关与调节
PLC
三菱、松下读写与软触发监听
Modbus
RTU/TCP 主站与 TCP 从站能力
TCP
客户端请求与服务器响应
串口 / I/O
COM 发送、相机 I/O 与科锐 I/O 模块
方案切换和软件退出时统一释放设备与模型资源，降低长期运行风险。

## Slide 10
现场通信
多协议通信把视觉结果接入真实生产节拍
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
10 / 23
流程节点层
PLC 读取/写入
Modbus 读取/写入
TCP 请求/响应
串口发送
相机 I/O
软触发监听
⇅
现场设备层
PLC / 运动控制
传感器 / I/O
机器人 / 上位机
MES / 数据系统
检测结果不仅显示在屏幕上，还能成为设备动作、分拣、报警和数据追溯的输入。

## Slide 11
图像预处理
标准化图像输入，为稳定检测建立第一道防线
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
11 / 23
图像裁剪
聚焦有效区域，减少计算量
→
图像旋转
统一方向与坐标基准
→
图像分割
拆分多区域或多工位图像
→
综合预处理
灰度、阈值、滤波等组合处理
预处理节点可以单独调参、复用和订阅上游图像，便于逐段验证图像质量。

## Slide 12
检测与识别
传统视觉覆盖高确定性、可解释的检测任务
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
12 / 23
项目内置圆检测算子示例
现有检测节点
直线检测 / 圆检测
模板匹配 / 位置定位
二维码识别 / 颜色识别
二值化分析 / Blob 类分析
电池极耳专用检测
特点：规则明确、结果可解释、调试路径清晰。

## Slide 13
尺寸测量
卡尺与几何关系，构建可追溯的精密测量链
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
13 / 23
01
特征提取
卡尺找线 · 找圆 · 找椭圆 · 找点
→
02
基准修正
位置修正 · 线组合拟合
→
03
几何计算
距离 · 角度 · 区域关系
→
04
公差判断
结果汇总 · OK/NG · 通信输出
9+
测量与几何节点
可组合
多特征、多基准、多公差
可追溯
原图、结果图、数值与统计
最终测量精度由成像、标定、机械稳定性和算法参数共同决定。

## Slide 14
深度学习
四类 AI 模型，覆盖复杂目标的检测、形状与姿态
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
14 / 23
DET
目标检测
类别 + 矩形框
OBB
旋转目标检测
类别 + 旋转框
SEG
实例分割
类别 + 像素轮廓
POSE
姿态检测
类别 + 关键点
模型运行封装支持 TensorRT / OpenVINO 相关推理路径，并通过统一结果结构进入后续绘制与判断。
模型效果依赖训练数据、标注质量、部署硬件和现场分布。

## Slide 15
新型 AI 能力
无监督检测降低异常样本门槛，大模型扩展分析边界
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
15 / 23
无监督缺陷检测
适合缺陷种类多、异常样本难收集的表面检测任务。
以正常样本建立特征分布
输出异常区域与异常分数
支持训练界面和运行节点
大模型辅助分析
适合规则解释、文本化分析和受控的业务辅助场景。
节点化调用与配置
可与传统视觉和 AI 结果组合
关键生产判定应保留可验证规则

## Slide 16
流程搭建示意
拖拽、连线、调参，把检测思路直接变成可运行流程
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
16 / 23
图像源
相机 / 文件
→
图像预处理
裁剪 / 旋转
→
AI 检测
DET / SEG
→
结果汇总
规则 / OKNG
→
PLC 写入
输出判定
工具箱
采集
处理
检测
测量
通信
逻辑
结果
节点参数独立配置
连线决定数据与执行关系
支持禁用、备注、复制与组合
运行状态与耗时可视化

## Slide 17
流程调度
分组、优先级、并行与触发，应对复杂设备节拍
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
17 / 23
方案级调度
按 Group 分组
按优先级执行
同级主动流程并行
等待被动流程完成
流程内部逻辑
If / Else / EndIf
多条件判断
流程触发与信号
相机回调触发
等待流程完成
停止与取消令牌
可把检测、动作、等待和异常路径组织为可读、可维护的生产逻辑。

## Slide 18
可扩展设计
接口化与组合能力，让项目经验持续沉淀
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
18 / 23
可插拔能力核心
INode · IDevice · 参数 · 结果
组合模块
封装常用子流程
共享变量
跨节点传递业务数据
C# 脚本
承接特殊计算与规则
设备接口
接入新相机与协议
扩展新能力时保持现有流程稳定，降低跨项目复制后的维护成本。

## Slide 19
结果闭环
结果不仅要判定，更要显示、输出、统计与追溯
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
19 / 23
结果绘制
框、轮廓、线、圆与文字叠加
→
结果汇总
多检测项统一形成 OK/NG
→
现场显示
图像、数值、状态和统计
→
图片归档
按条件保存并定期清理
→
表格导出
检测结果形成 Excel 记录
原图 + 结果图 + 数值 + 时间 + 统计 + 通信输出
支持形成可查询、可复盘的质量证据链

## Slide 20
应用全景
同一套框架，可以承接七类核心视觉应用
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
20 / 23
01
尺寸测量
长度、间距、角度、圆径、位置偏差
02
外观缺陷
划伤、脏污、破损、异物、毛刺、缺料
03
装配检测
漏装、错装、反装、偏位、间隙
04
定位引导
模板定位、特征定位、位置修正、坐标输出
05
识别追溯
二维码、颜色、类别、批次与结果记录
06
AI 视觉
检测、分割、姿态、旋转目标、异常检测
07
3D 视觉
高度差、轮廓、平面度、台阶、体积方向

## Slide 21
典型行业
平台能力可复用于多种离散制造与质量场景
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
21 / 23
新能源电池
极耳、注液孔、封装、焊接与表面缺陷
线束与连接器
端子压接、线芯、胶塞、插针与颜色识别
3C 电子
零件外观、装配完整性、尺寸与字符识别
汽车零部件
孔位、轮廓、装配、划伤与定位引导
包装与印刷
条码、标签、缺印、偏位、封口和外观
精密制造
尺寸、公差、轮廓、高度差和表面异常
每个场景都从样品、节拍、精度、误判风险和现场通信条件出发验证。

## Slide 22
项目交付
标准实施路径，让需求、算法与设备同步落地
TDJS-Vision 工业视觉应用框架
22 / 23
01
需求澄清
缺陷定义、节拍、精度与接口
02
样品评估
成像方案与可行性验证
03
方案搭建
设备、算法、流程和结果配置
04
离线验证
数据集、边界样本与稳定性测试
05
现场联调
触发、通信、动作与异常路径
06
验收迭代
指标确认、版本固化与持续优化
框架沉淀通用能力，项目聚焦真正有差异的成像、算法与现场逻辑。

## Slide 23
TDJS-Vision
让每一次视觉项目交付，
都成为下一次快速落地的基础
欢迎从现场样品、检测指标和通信节拍开始，共同验证应用方案。
工业视觉应用框架 · 可配置 · 可复用 · 可扩展